## Slide 1: DoE Rotor
Stand: 07.10.2021

## Slide 2: Inhalt
Planung
Vorversuche
Versuchsplan
Auswertung
Nutzung

## Slide 3: Projektbeschreibung DoE Rotor
Datei "DoE Rotor Projektbeschreibung 2021 09 09.docx"

## Slide 4: Planung

## Slide 5: Bauplan DoE Rotor
Datei "Bauplan Rotor 2021 09 09.pdf"

## Slide 6: Flussdiagramm Rotor-Versuch

## Slide 7: Ishikawa-Diagramm Einflussgrößen

## Slide 8: Bewertung aller Einflussgrößen

## Slide 9: Ishikawa-Diagramm ausgewählte Einflussgrößen
Papierhöhe soll bei 297 mm bleiben (Höhe DIN A4), deshalb ist Schwanzlänge d durch Flügellänge b und Rumpfhöhe c festgelegt:
b + c + d = 297 mm

## Slide 10: Einflussgrößen
Datei "DoE Rotor- Einfluss- und Zielgrößen 2021 09 09.docx"

## Slide 11: Zielgröße
Datei "DoE Rotor- Einfluss- und Zielgrößen 2021 09 09.docx"

## Slide 12: Vorversuche

## Slide 13: Versuchsdurchführung (1/3)
Material bereitlegen
Zeichnung
Papier (gelb = 80 g/m², weiß = 100 g/m²)
Lineal
Bleistift
Geodreieck
Schere
(Hebelschneider für Reduzierung Papierbreite)
Schritt 1
ggf. Papierbreite anpassen
Mitte lange Seite ein-zeichnen
Flügellänge b und Rumpfhöhe c markieren
Schritt 2
Flügel auseinander schneiden
Schwanz ausschneiden

## Slide 14: Versuchsdurchführung (2/3)
fertig ausgeschnittener
Rotor
Schritt 3
Flügel knicken, jeweils 1 Flügel nach vorne und 1 Flügel nach hinten
Schritt 4
Büroklammer(n) anbringen
Design nummerieren

## Slide 15: Versuchsdurchführung (3/3)
Abwurfhöhe 2,20 m markieren (1/2)
Abwurfhöhe 2,20 markieren (2/2)
Rotor auf Abwurfhöhe halten und loslassen

## Slide 16: Messung Sinkzeit
pro Versuch/Design 3 Sinkzeiten aufnehmen
Messung mit 2 Personen (P1 und P2) durchführen
  P1: Rotor auf Abwurfhöhe halten
  P2: Stoppuhr bereit halten
  P1: Herunterzählen 3-2-1 und bei 1 Rotor loslassen
  P2: Stoppuhr bei 1 starten
  P2: Stoppuhr stoppen, wenn Rotor Bodenkontakt hat
  P2: Sinkzeit, Datum & Uhrzeit aufschreiben
Vorversuche: Basisdesign (s. Bauplan)
je 2 Rotoren mit schwerem (weiß) und leichtem (gelb) Papier
Datum | Uhrzeit | Design Nr | Papier | S1 | S2 | S3
04.09.2021 | 14:13 | 1 | leicht | 2,09 | 1,81 | 2,01
04.09.2021 | 14:15 | 2 | leicht | 1,42 | 1,81 | 1,61
04.09.2021 | 14:16 | 3 | schwer | 1,75 | 1,68 | 1,68
04.09.2021 | 14:17 | 4 | schwer | 1,47 | 1,75 | 1,41
Datei "Ergebnisse Sinkzeit 2021 09 09.xlsx"

## Slide 17: Ergebnisse Vorversuche
leichtes Papier hat größere Streuung mit etwas höheren Sinkzeiten
zweite Sinkzeit S2 ist für alle Designs nahezu identisch
Design 1 hat größte Werte bei Sinkzeit
kein Rotor erreicht die Mindest-Sinkzeit von 2,5 Sekunden

## Slide 18: Messvorschrift
Messvorschrift für die Versuche:
Sinkzeit 3 Mal hintereinander aufnehmen: S1, S2, S3
MW(Sinkzeit) = Mittelwert(S1,S2,S3)
zusätzlich für die Streuungsbewertung StdAbw(Sinkzeit) = Standardabweichung(S1,S2,S3)
Design MW StdAbw.
Sinkzeit 1 1,9700 0,1442
2 1,6133 0,1950
3 1,7033 0,0404
4 1,5433 0,1815
Sinkzeit 1,7075 0,2134

## Slide 19: Versuchsplan

## Slide 20: Einflussgrößen
Datei "DoE Rotor- Einfluss- und Zielgrößen 2021 09 09.docx"

## Slide 21: Versuchsplan-Auswahl
Ziel der Versuche:
  Haupteffekte bzw. Faktoreffekte (HE bzw. FE, direkte Wirkungen)
  2-fach Wechselwirkungen (2-FI, Kombinationen von 2 Faktoren)
  untersuchen
  zusätzlich: Zentralpunkte für den Test auf Krümmung
2 Versuchspläne erzeugt
  Versuchsplan 1:
    teilfaktorieller Versuchsplan, Auflösung IV
    20 Versuche, davon 4 Zentralpunkte
    liefert alle Haupteffekte
    liefert 7 Gruppen mit je zwei 2-FI (6 Gruppen) bzw. 3 2-FI (1 Gruppe), Bewertung der Signifikanz nur für Gruppe, nicht auf 2-FI-Ebene
  Versuchsplan 2:
    D-optimaler Versuchsplan
    28 Versuche
    liefert alle Haupteffekte und alle 2-FI
Datei "DoE Rotor Design 20 und 28 Versuche.xlsx"

## Slide 22: Vergleich Versuchsplan 1 und 2 Korrelationen / Auflösbarkeit von Effekten
Versuchsplan 1 (20 Versuche)
Versuchsplan 2 (28 Versuche)
schwarz: Korrelation =1
weiß: Korrelation = 0
grau: 0 < Korrelation < 1
Korrelationen zwischen 2-FI
wenige sehr schwache Korrelationen
Datei "DoE Rotor Design 20 und 28 Versuche.xlsx"

## Slide 23: Vergleich Versuchsplan 1 und 2 Power / Trennschärfe
Power ist bei 28 Versuche
für jeden Term (HE, 2-FI)
5-10 % höher im Vergleich
zu 20 Versuchen
ausgewählt:
Versuchsplan mit 28 Versuchen
Datei "DoE Rotor Design 20 und 28 Versuche.xlsx"

## Slide 24: Ausgewählter Versuchsplan
Datei "DoE Rotor Design 20 und 28 Versuche.xlsx"
Blatt "DoE Rotor Design 28 Versuche"

## Slide 25: Auswertung

## Slide 26: Ablauf der Auswertung
Berechnung von MW(Sinkzeit) und StdAbw(Sinkzeit) aus jeweils drei Messwiederholungen
Plausibilitätsprüfung
  Design-Struktur
  Verteilung / Spannweite der Zielgrößen MW(Sinkzeit) & StdAbw(Sinkzeit)
  Faktor-Effekt- und Faktor-Interaktionen-Diagramme
Finden signifikanter Effekte & Ausschluss nicht-signifikanter Effekte
  separate Modelle für MW(Sinkzeit) und StdAbw(Sinkzeit) mit allen Haupteffekten & 2-fach Wechselwirkungen berechnen
  manuelle Herausnahme nicht-signifikanter Terme (HE, 2-FI)
Bewertung der Aussagekraft
  Kennzahlen: Erklärungsgrad/Anpassungsgüte R², Prognosegüte R²(prog), Rest-Streuung
  Grafiken: Normal-Quantil-Plot/Wahrscheinlichkeitsnetz der Residuen, Residuen vs. Vorhergesagte Werte, Residuen vs. Beobachtungsreihenfolge

## Slide 27: Auswertung 1. Versuchsplan-Ergebnisse mit MW(Sinkzeit) und StdAbw(Sinkzeit)
Datei "DoE Rotor Design 28 Versuche mit Ergebnissen.xlsx"

## Slide 28: Auswertung 2. a) Design-Struktur
symmetrisch für alle Einflussgrößen:
Ecken & Mitte
jeweils beide Papiergewichte an allen
Einstellungen
(roter Kreis: leicht, blaues Kreuz: schwer)

## Slide 29: Auswertung 2. b) Verteilung Zielgrößen-Werte: MW(Sinkzeit)
Mittelwerte liegen zwischen
1,3 und 2,1 Sekunden
alle Werte unterschreiten den
Mindest-Zielwert 2,5 Sekunden
deutlich

## Slide 30: Auswertung 2. b) Verteilung Zielgrößen-Werte: StdAb(Sinkzeit)
Standardabweichungen der
Messwiederholungen liegen
zwischen 0,04 und 0,44 Sekunden

## Slide 31: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktoreffekte / Haupteffekte
mittlere Einstellung (Zentralpunkt)
hat immer höchste Werte
leichtes Papier sinkt langsamer
als schweres Papier

## Slide 32: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / Papiergewicht vs. …
leichtes Papier sinkt in jeder
Einstellung langsamer als
schweres Papier

## Slide 33: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / Büroklammern vs. …
1 Büroklammer fast immer
besser als 0 oder 2

## Slide 34: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / SBreite vs. …
Mittlere Schwanzbreite hat
längste Sinkzeit

## Slide 35: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / RHöhe vs. …
Mittlere Rumpfhöhe hat
längste Sinkzeit

## Slide 36: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / FLänge vs. …
Lange Flügellänge besser als
kurze und oft auch besser als
mittlere

## Slide 37: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / FBreite vs. …
Mittlere Flügelbreite hat
meistens höchste Sinkzeit

## Slide 38: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktoreffekte / Haupteffekte
FBreite & FLänge niedrige Ein-
stellungen,
Büroklammern hohe
RHöhe & SBreite mittlere Ein-
stellungen
Papiergewicht schwer
führen zu niedriger Streuung

## Slide 39: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / Papiergewicht vs. …
schweres Papier hat fast
immer niedrigere Streuung

## Slide 40: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / Büroklammern vs. …
2 Büroklammern immer
besser als 0 oder 1

## Slide 41: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / SBreite vs. …
Je nach Einstellungen und
Einstell-Kombinationen ist
Streuung bei Schwanzbreite
höher oder niedriger

## Slide 42: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / RHöhe vs. …
Tendenziell hat ein mittlerer
bis hoher Rumpf die niedrigste
Streuung

## Slide 43: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / FLänge vs. …
Kurze oder mittlere Flügellänge
streut deutlich weniger als
lange Flügel

## Slide 44: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / FBreite vs. …
Je nach Einstellungen und
Einstell-Kombinationen ist
Streuung bei Flügelbreite
höher oder niedriger

## Slide 45: Auswertung 3. MW(Sinkzeit): signifikante/relevante Effekte bzw. Terme
sigifikanter Effekt (p<0,05) auf MW(Sinkzeit) haben
Haupteffekt Flügellänge
Haupteffekt Papiergewicht
2-fach Wechselwirkung Büroklammern*Papiergewicht
aus hierarchischen Gründen im Modell: Haupteffekt Büroklammern

## Slide 46: Auswertung 3. StdAbw(Sinkzeit): signifikante/relevante Effekte bzw. Terme
relevanter Effekt auf StdAbw(Sinkzeit) haben
2-fach Wechselwirkung Flügelbreite*Schwanzbreite
2-fach Wechselwirkung Flügellänge*Schwanzbreite
aus hierarchischen Gründen im Modell:
Haupteffekte Flügellänge, Flügelbreite und Schwanzbreite
Anmerkung:
p-Wert von FLänge*SBreite ist
größer als 0,05, aber die
Modell-Qualität reduziert sich
drastisch, wenn der Term
herausgenommen wird, deshalb
bleibt er im Modell.

## Slide 47: Auswertung 4. Aussagekraft Modell MW(Sinkzeit): Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Bezeichnung in JMP
Anpassungsgüte R² | 51,3 % | r²
Prognosegüte R²(prog) | 29,5 % | Press r²
Rest-Streuung | 0,1349 Sekunden | Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung / RMSE
Nur die Hälfte der Streuung in MW(Sinkzeit) lässt sich auf Flügellänge, Papiergewicht und
Anzahl Büroklammern zurückführen. Die Prognosegüte ist mit 29 % zu niedrig für
belastbare Vorhersagen. Die Rest-Streuung ist hoch.

## Slide 48: Auswertung 4. Aussagekraft Modell MW(Sinkzeit): Grafiken
Residuen von MW(Sinkzeit) zeigen keine systematische Abweichungen von der Ideallinie im
Normal-Quantil-Plot. Es gibt keine Muster oder auffälligen Strukturen im Vergleich zu
vorhergesagten Werten oder nach Beobachtungsreihenfolge.

## Slide 49: Auswertung 4. Aussagekraft Modell StdAbw(Sinkzeit): Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Bezeichnung in JMP
Anpassungsgüte R² | 43,5 % | r²
Prognosegüte R²(prog) | 12,7 % | Press r²
Rest-Streuung | 0,6333 Sekunden | Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung / RMSE
Weniger als die Hälfte der Streuung in StdAbw(Sinkzeit) lässt sich auf die Kombinationen
von Flügellänge, Flügelbreite und Schwanzbreite zurückführen. Die Prognosegüte beträgt
lediglich 12,7 % ist damit zu niedrig für belastbare Vorhersagen. Die Rest-Streuung ist
hoch.

## Slide 50: Auswertung 4. Aussagekraft Modell StdAbw(Sinkzeit): Grafiken
Residuen von StdAbw(Sinkzeit) zeigen keine systematische Abweichungen von der Ideallinie
im Normal-Quantil-Plot. Es gibt keine Muster oder auffälligen Strukturen im Vergleich zu
vorhergesagten Werten oder nach Beobachtungsreihenfolge.

## Slide 51: Bewertung Aussagekraft MW(Sinkzeit) und StdAbw(Sinkzeit)
MW(Sinkzeit)
Signifikante Effekte
  HE: Flügellänge, Papiergewicht (für Hierarchie: Büroklammern)
  2-FI: Büroklammern*Papiergewicht
Modell-Qualität / Aussagekraft
  Kennzahlen R² = 51 % und R²(prog) = 30 % sind niedrig, Rest-Streuung RMSE = 0,13 Sekunden ist hoch
  Residuen-Diagramme zeigen keine Auffälligkeiten
StdAbw(Sinkzeit)
Signifikante/relevante Effekte
  HE: (für Hierarchie: Flügellänge, Flügelbreite, Schwanzbreite)
  2-FI: Flügelbreite*Schwanzbreite, Flügellänge*Schwanzbreite
Modell-Qualität / Aussagekraft
  Kennzahlen R² = 44 % und R²(prog) = 13 % sind niedrig, Rest-Streuung RMSE = 0,63 Sekunden ist hoch
  Residuen-Diagramme zeigen keine Auffälligkeiten
Aussagekraft ist zu niedrig für Design-Optimierung,
tendenzielle Aussagen möglich

## Slide 52: Nächste Schritte
Aussagekraft für MW(Sinkzeit) und StdAbw(Sinkzeit) zu niedrig für Design-Optimierung, für tendenzielle Aussagen nutzbar
Mindest-Sinkzeit 2,5 Sekunden wird von keinem Design erreicht
Nächste Schritte:
  Faktoren für weitere Versuche auswählen
  Versuchsbereiche ggf. verändern
  neuen Versuchsplan aufstellen & Versuche durchführen
  neue Versuchsergebnisse auswerten

## Slide 53: Versuchsplan 2

## Slide 54: Faktoren auswählen & Versuchsbereich anpassen
Flügellänge  länger
Büroklammern auf "1" festgelegt
Papiergewicht auf "leicht" festgelegt
Flügelbreite  schmaler
Schwanzbreite  schmaler
Rumpfhöhe (nicht signifikant)  konstant
Büroklammern = "1"
wegen Beobachtung
während der Versuche:
bei 0 Büroklammern
gerät Rotor leicht ins
Trudeln

## Slide 55: Einflussgrößen v2
Datei "DoE Rotor- Einfluss- und Zielgrößen v2 2021 09 30.docx"

## Slide 56: Versuchsdurchführung: Änderungen
Abwurfhöhe 2,20 m markieren (1/2)
Abwurfhöhe 2,20 markieren (2/2)
Rotor auf Abwurfhöhe mit ausgebreiteten Flügeln halten und loslassen

## Slide 57: Auswertung 2

## Slide 58: Auswertung 1. Versuchsplan-Ergebnisse mit MW(Sinkzeit) und StdAbw(Sinkzeit)
Datei "DoE Rotor Design 24 Versuche mit Ergebnissen.xlsx"

## Slide 59: Auswertung 2. a) Design-Struktur
symmetrisch für alle Einflussgrößen:
Ecken & Mitte

## Slide 60: Auswertung 2. b) Verteilung Zielgrößen-Werte: MW(Sinkzeit)
Mittelwerte liegen zwischen
2,0 und 2,7 Sekunden
6 der 24 Versuche haben
Mittelwert > 2,5 Sekunden
Sinkzeiten sind deutlich höher
als bei ersten Versuchen

## Slide 61: Auswertung 2. b) Verteilung Zielgrößen-Werte: StdAb(Sinkzeit)
Standardabweichungen der
Messwiederholungen liegen
zwischen 0,03 und 0,58 Sekunden
Spannweite der Streuung ist
etwas höher als in ersten
Versuchen.

## Slide 62: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktoreffekte / Haupteffekte
Flügelbreite und Schwanzbreite:
hohe Sinkzeiten an den Ecken
Flügellänge:
hohe Sinkzeiten in der Mitte

## Slide 63: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / SBreite vs. …
deutliche Wechselwirkungen
bei allen drei Einflussgrößen
keine allgemeine Aussage zu
bestem Design möglich

## Slide 64: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / FLänge vs. …
deutliche Wechselwirkungen
bei allen drei Einflussgrößen
keine allgemeine Aussage zu
bestem Design möglich

## Slide 65: Auswertung 2. c) MW(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / FBreite vs. …
deutliche Wechselwirkungen
bei allen drei Einflussgrößen
keine allgemeine Aussage zu
bestem Design möglich

## Slide 66: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktoreffekte / Haupteffekte
FBreite & FLänge: minimale und
maximale Einstellungen
SBreite: hohe Einstellungen

## Slide 67: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / SBreite vs. …
Je nach Einstellungen und
Einstell-Kombinationen ist
Streuung bei Schwanzbreite
höher oder niedriger

## Slide 68: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / FLänge vs. …
Kurze Flügellänge streut
weniger als längere Flügel

## Slide 69: Auswertung 2. c) StdAbw(Sinkzeit): Faktor-Interaktionen / FBreite vs. …
Je nach Einstellungen und
Einstell-Kombinationen ist
Streuung bei Flügelbreite
höher oder niedriger

## Slide 70: Auswertung 3. MW(Sinkzeit): signifikante/relevante Effekte bzw. Terme
sigifikanter Effekt (p<0,05) bzw. relevanter Effekt auf
MW(Sinkzeit) haben
2-fach Wechselwirkung Flügelbreite*Flügellänge
quadratischer Effekt Flügellänge*Flügellänge
aus hierarchischen Gründen im Modell:
Haupteffekte Flügellänge, Flügelbreite
Anmerkung:
p-Wert von FLänge*Flängee ist
größer als 0,05, aber die
Modell-Qualität reduziert sich
drastisch, wenn der Term
herausgenommen wird, deshalb
bleibt er im Modell.

## Slide 71: Auswertung 3. StdAbw(Sinkzeit): signifikante/relevante Effekte bzw. Terme
Es ist kein relevanter/signifikanter Effekt auf StdAbw(Sinkzeit) nachweisbar.

## Slide 72: Auswertung 4. Aussagekraft Modell MW(Sinkzeit): Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Bezeichnung in JMP
Anpassungsgüte R² | 39,1 % | r²
Prognosegüte R²(prog) | 0 % | Press r²
Rest-Streuung | 0,1655 Sekunden | Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung / RMSE
Knapp 40 % der Streuung in MW(Sinkzeit) lässt sich auf Flügellänge und Flügelbreite
zurückführen. Die Prognosegüte ist mit 0 % zu niedrig für belastbare Vorhersagen. Die
Rest-Streuung ist hoch.

## Slide 73: Auswertung 4. Aussagekraft Modell MW(Sinkzeit): Grafiken
Residuen von MW(Sinkzeit) zeigen keine systematische Abweichungen von der Ideallinie im
Normal-Quantil-Plot. Es gibt keine deutlichen Muster oder auffälligen Strukturen im
Vergleich zu vorhergesagten Werten oder nach Beobachtungsreihenfolge.

## Slide 74: Auswertung 4. Aussagekraft Modell StdAbw(Sinkzeit): Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Bezeichnung in JMP
Anpassungsgüte R² | 0 % | r²
Prognosegüte R²(prog) | 0 % | Press r²
Rest-Streuung | 0,7405 Sekunden | Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung / RMSE
Da kein Term (außer dem Gesamtmittelwert = Achsenabschnitt) im Modell ist, erklärt das
Modell 0 % der Streuung (R² = 0 %) und die Prognosegüte ist ebenfalls 0 %. Die Rest-
Streuung ist mit 0,7405 etwas höher als in den ersten Versuchen.

## Slide 75: Auswertung 4. Aussagekraft Modell StdAbw(Sinkzeit): Grafiken
Residuen von StdAbw(Sinkzeit) zeigen keine systematische Abweichungen von der Ideallinie
im Normal-Quantil-Plot. Da das Modell nur aus dem Achsenabschnitt besteht, wird für
jeden Punkt derselbe Wert vorhergesagt. Es gibt keine Muster oder auffälligen Strukturen
nach Beobachtungsreihenfolge.

## Slide 76: Bewertung Aussagekraft MW(Sinkzeit) und StdAbw(Sinkzeit)
MW(Sinkzeit)
Signifikante Effekte
  2-FI: Flügellänge*Flügelbreite
  quadratisch: Flügellänge*Flügellänge
  für die Hierarchie: Flügellänge und Flügelbreite
Modell-Qualität / Aussagekraft
  Kennzahlen R² = 39 % und R²(prog) = 0 % sind niedrig, Rest-Streuung RMSE = 0,17 Sekunden ist hoch
  Residuen-Diagramme zeigen keine Auffälligkeiten
StdAbw(Sinkzeit)
Signifikante/relevante Effekte
  --- keine relevanten Effekte nachweisbar ---
Modell-Qualität / Aussagekraft
  Kennzahlen R² = 0 % und R²(prog) = 0 % sind erwartungsgemäß niedrig, Rest-Streuung RMSE = 0,74 Sekunden ist hoch
  Residuen-Diagramme zeigen keine Auffälligkeiten
Aussagekraft ist zu niedrig für Design-Optimierung,
tendenzielle Aussagen möglich

## Slide 77: Nächste Schritte
Aussagekraft für MW(Sinkzeit) ist für tendenzielle Aussagen nutzbar
StdAbw(Sinkzeit) wird im zweiten Versuchsbereich durch keine der untersuchten Einflussgrößen (Flügellänge, Flügelbreite, Schwanzbreite) nachweisbar beeinflusst
Nächste Schritte:
  Design-Optimierung berechnen
  Bestätigungsversuche durchführen und prüfen, ob Sinkzeit > 2,5 Sekunden

## Slide 78: Nutzung

## Slide 79: Haupteffekte- und Wechselwirkungsdiagramme
Flügelbreite hat Einfluss vor allem über Wechselwirkung mit Flügellänge
Flügellänge wirkt quadratisch auf MW(Sinkzeit)

## Slide 80: Wirkungsfläche und Modellfunktion

## Slide 81: Optimierung Sinkzeit
Wünschbarkeit definiert über
Untergrenze 2,5 Sekunden
Mitte 2,6 Sekunden
Obergrenze 2,7 Sekunden
berechnetes Optimum:
Flügelbreite 85 mm & Flügellänge 148 mm
Damit erwartet 2,45 Sekunden Sinkzeit
mit 95 % Konfidenzintervall (2,29 ; 2,62)
Vorgabewerte für andere Faktoren
Rumpfhöhe 30 mm
Anzahl Büroklammern 1
Papiergewicht leicht
Schwanzbreite 20 mm

## Slide 82: Optimales Design & Bestätigungsversuche (1/2)
Design Nr 3: Werte weichen stark von
anderen Designs ab
 Werte sind nicht repräsentativ für das Design
 Werte Design Nr. 3 ausschließen
Datei "Bestätigungsversuche optimales Design.xlsx"

## Slide 83: Optimales Design & Bestätigungsversuche (2/2)
alle Werte plausibel
Datei "Bestätigungsversuche optimales Design.xlsx"

## Slide 84: Mittelwerte Sinkzeit optimales Design
alle Mittelwerte > 2,5 Sekunden
(Mindestwert)
Baugleiche Designs haben sehr
ähnliche Mittelwerte
Datei "Bestätigungsversuche optimales Design.xlsx"

## Slide 85: Ergebnis der DoE
Datei "DoE Rotor Projektbeschreibung 2021 09 09.docx"
Toleranzintervall
95 % der Rotoren (Anteil) haben
mit einem Vertrauensniveau von 95 % (1-Alpha)
eine Sinkzeit von 2,48 Sekunden
Optimales Design
Flügelbreite | 85 mm
Flügellänge | 148 mm
Rumpfhöhe | 30 mm
Schwanzbreite | 20 mm
Anzahl Büroklammern | 1
Papier | leicht (80 g/m²)
Anforderungen werden mit dem optimalen Design fast erreicht

## Slide 86: Zusammenfassung

## Slide 87: Zusammenfassung DoE Rotor
Planung & Vorversuche
Versuchsplan
Auswertungsergebnisse
Nutzung
Sinkzeit soll maximiert werden
Mindestwert 2,5 Sekunden (mit 95 % Vertrauensniveau)
6 Einflussgrößen: 4 variabel, 2 attributiv
Vorversuche zeigen große Streuung, deshalb Sinkzeit aus 3 Messwerten gemittelt
D-optimaler Versuchsplan mit 28 Versuchen (24 Eckpunkten & 4 Zentralpunkten)
geänderte Faktoreinstellungen, I-optimaler Versuchsplan mit 24 Versuchen (RSM-/ Wirkungsflächen-Design)
MW(Sinkzeit) wird vor allem durch Flügellänge und Flügelbreite beeinflusst. Andere relevante Größen (Anzahl Büroklammern, Papiergewicht, Rumpfhöhe, Schwanzbreite) werden auf optimale Werte gesetzt.
Aussagekraft der Modelle ist niedrig. Es gibt keine Anzeichen für vergessene Einflussgrößen oder Störgrößen.
optimales Design berechnet
Bestätigungsversuche zeigen, dass Sinkzeit deutlich höher als zu Beginn der Versuche ist (1,7 vs. 2,6 s)
Untere Toleranzgrenze mit 95 %-igem Vertrauensniveau ist 2,48 Sekunden & damit nur geringfügig niedriger als die geforderten 2,5 Sekunden